## Slide 1
Bomba de Agua
Características
Aplicación
Descripción
Capacidad de Succión: 9 m
Diámetro de tubería (mm): 25mm x 25mm
Peso: 5 k
Amperaje: 5.2
µ : 16 Cuerpo de la bomba: Hierro fundido
Impulsor: Latón/ Bronce Motor: Cerrado, ventilado externamente
Clase de aislamiento: Clase B
Grado de protección del motor: IP44. Sello mecánico: Carbón/cerámica. Eje: acero inoxidable
Embobinado: 100% cobre Conexiones 1”X 1”
Protección térmica incorporada y capacitor permanente
Periférica ½ HP
Las bombas periféricas son también conocidas como bombas tipo turbina, de vértice y regenerativas; en este tipo de bomba de agua se producen remolinos en el líquido por medio de los álabes a velocidades muy altas, dentro del canal anular donde gira el impulso
La bomba periférica Muzin, posee una estructura compacta fabricada con componentes de excelente calidad.
Adecuadas para uso doméstico, aumento de presión de la red de agua potable
Solo debe bombear agua limpia libre de impurezas.
Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modelo | Voltaje /Frecuencia | Velocidad (R.P.M) | Potencia |  | Caudal Q.MAX | Altura H.MAX (m) | Succión (m) | Diámetro (mm) | Peso (Kg) | Dimensiones
 |  |  | HP | KW | (L/min) |  |  |  |  | 
XWP7030B | 110 V / 60 HZ | 3450 | 0.5 | 0.37 | 32 | 35 | 9 | 25 | 5 | 32.5*176*193 mm

## Slide 2
XWP7030B
Bomba de Agua
Periférica 1HP
Curvas Características de los equipos de Bombeo, en ellas podrás apreciar el comportamiento hidráulico de dichas bombas.